Бизнес – план.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ИЛИ БИЗНЕС-ПЛАН).

Технико-экономическое обоснование проводится на основе использования универсальных наземных установок, предназначенных для точного дозирования и загрузки входных компонентов в смеситель Серия («Манипулятор») и объёмного смесителя новой Серии (САН-1,0ГП). Найденная схема производства позволяет механизированным путём выпускать ячеистый бетон (газобетон и пенобетон) по технологии естественного твердения объёмом 45 - 90 м3 в сутки при плотности 750 - 1200 кг/м3 и прочности до 40 кг/см2 -  для конструктивных элементов и плотности от 300 кг/м3  - в качестве дополнительного утепления стен, полов и кровли. Данные комплекты по стоимости практически в 2,5 раза ниже эстакадных линий. Для резкого снижения себестоимости продукции в технологии производства ячеистых бетонов могут использоваться элементы НАНОТЕХНОЛОГИЙ, а также быстро развивающиеся технологии уменьшения цементов в расходной карте почти в 1,5-2 раза. В расчётах используются данные Сайта: www.s-obi.narod.ru. Сведения о применяемом оборудовании можно найти в меню сайта. Расчётная себестоимость 1 м3 продукции приводится на ноябрь 2006 года по Новосибирской области.

1.1. Характеристика производственного участка.

| Производительность, м3 в сутки. | 45,60,90 |
| --- | --- |
| Количество смен в месяц. | 25 |
| Выпуск продукции в месяц, м3 в месяц. | 1125,1500,2250 |

1.2. Затраты на покупку автоматизированной линии.

| Наименование. | кол-во. | Цена за единицу, тыс. руб. | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование конвейерной линии . | 1 ком-т. | 12 945 | 12 945 |
| Итого: | - | - | 12 945 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная модификация автоматизированной линии комплектуется многофункциональным смесителем новой серии для производства Газобетона и Пенобетона с производительностью  выпускаемой продукции 850 – 1000 литров за один замес и загрузочным устройством Серии («Манипулятор»), предназначенный для более точного дозирования материалов и загрузки их в смеситель. Посадочные места смесителя и других устройств совместимы между собой. В тоже время каждое устройство может работать в автономном режиме без поддержки другого. В силу большой стоимости форм в технологии производства используются элементы  дополнительной подготовки входных компонентов с последующей резкой цельных массивов на изделия с различной конфигурацией и размерами.

1.3. Затраты на покупку сырья.

| 1 | Стоимость цемента, рублей за 1 тонну. | 3200 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стоимость заменителя цемента, рублей за 1 тонну. | 600 |
| 3 | Стоимость песка, рублей за 1 тонну. | 180 |
| 4 | Стоимость доставки цемента цементовозом, руб. за 14-15 тонн. | 3000 |
| 5 | Стоимость доставки песка КАМАЗом, руб. за 15 тонн. | 2800 |
| 6 | Стоимость пудры ПАП-1 или ПАП-2, рублей за 1 кг.. | 118 |
| 7 | Стоимость едкого натра, рублей за 1 кг.. | 16 |
| 8 | Стоимость пластификатора С-3, рублей за 1 кг. | 27 |
| 9 | Стоимость жидкости для размешивания ПАП-1, руб. за 1 литр. | 21 |
| 10 | Стоимость 1кВт*час, рублей. | 2.2 |
| 11 | Стоимость 1 м3воды, в рублях | 27 |
| 12 | Заработная плата рабочим, рублей за один кубометр. | 200 |
| 13 | На приготовление одного блока необходимо потратить воды, литров. | 3-4 |
| 14 | Объём одного замеса, в литрах. | 1000 |

1.4. Себестоимость изготовленной газобетонной продукции по расходной карте для  плотности 850 кг/м3 с учётом затрат на сырьё, электроэнергию и з./п. рабочим без использования технологий уменьшения стоимости цемента:.

| П/№ | Перечень произведённых затрат. | Себест-ть из расчёта на один блок, в рублях. | Себест-ть на 1 м3 изделий, в рублях. | Вклад расходов в %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент. | 16.32 | 1 171.61 | 64.2 |
| 2 | Доставка цемента. | 1.02 | 73.2 | 4.0 |
| 3 | Песок. | 1.08 | 77.5 | 4.3 |
| 4 | Доставка песка. | 1.12 | 80.4 | 4.4 |
| 5 | Вода. | 0.11 | 7.8 | 0.43 |
| 6 | Химия. | 2.5 | 179.4 | 9.8 |
| 7 | Электротэновое нагревание воды. | 0.42 | 30.1 | 1.7 |
| 8 | Электро-механизмы. | 0.06 | 4.3 | 0.24 |
| 9 | Заработная плата. | 2.8 | 200.9 | 11.00 |
| 10 | Итого. | 25.43 | 1 825.6 | 100 |

Расчёты показывают:

- Более половины затрат в себестоимость одного кубометра газобетонной продукции вкладывает цемент (64,2% или 1 172 рублей). Здесь, очень важно необходимо найти подходы производства, которые позволяли бы уменьшить содержание цемента в расходной карте или частично заменить цемент другим более дешёвым материалом. В этом направлении в Сибири успешно ведутся работы, и такие заменители уже найдены!  Предварительные расчёты показывают, что себестоимость 1 м3 произведённого продукта, с использованием таких технологий, может уменьшиться примерно в 1,5-2 раза. Прочность изделия, наоборот, может увеличиться в 1,5-2 раза.

- Вклад песка, химии и з./платы в себестоимость одного кубометра продукции приблизительно равны между собой (9-11% или 180 рублей) и в совокупности в 2 раза меньше, чем затраты по цементу. По данным позициям, себестоимость можно реально снизить за счёт уменьшения стоимости песка или его заменителей.

- Доля вклада электричества на механизмы в себестоимость относительно мала (4,3 рубля на 1 м3). Поэтому увеличение мощности двигателя для устойчивой работы механизмов не будет влиять на резкое увеличение стоимости продукта.

- Доля вклада нагревания воды электричеством в себестоимость продукции небольшая (всего 1.7% или 30 рублей на 1 м3). Нагревание воды с помощью электронагревательных тэнов является простым способом и относительно дешёвым. В данном случае, для снижения стоимости нагревания воды не нужно искать более сложные пути.

- Доля вклада доставки цемента и песка в себестоимость составляет 8.4% или 154 руля. Здесь, нужно, искать пути уменьшения стоимости перевозок за счёт покупки собственного транспорта.

1.5. Себестоимость изготовленной газобетонной продукции по расходной карте для  плотности 850 кг/м3 с учётом затрат на сырьё, электроэнергию и з./п. рабочим с использованием технологий уменьшения цемента в расходной карте в 2 раза:

| П/№ | Перечень произведённых затрат. | Себест-ть из расчёта на один блок, в рублях. | Себест-ть на 1 м3 изделий, в рублях. | Вклад расходов в %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент. | 8.16 | 585.8 | 47.3 |
| 2 | Доставка цемента. | 1.02 | 73.2 | 5.9 |
| 3 | Песок. | 1.08 | 77.5 | 6.3 |
| 4 | Доставка песка. | 1.12 | 80.4 | 6.5 |
| 5 | Вода. | 0.11 | 7.8 | 0.63 |
| 6 | Химия. | 2.5 | 179.4 | 14.5 |
| 7 | Электротэновое нагревание воды. | 0.42 | 30.1 | 2,4 |
| 8 | Электро-механизмы. | 0.06 | 4.3 | 0.35 |
| 9 | Заработная плата. | 2.8 | 200.9 | 16.2 |
| 10 | Итого. | 17,27 | 1 239,4 | 100 |

Расчёты показывают:

- Если уменьшить расход цемента в 2 раза, то себестоимость продукции на изготовление 1 м3 уменьшится примерно на 586 рублей (или в 1,5 раза).

- Чтобы ещё уменьшить себестоимость продукции необходимо уменьшить себестоимость производства самого цемента.

1.6. Сроки окупаемости без использования технологий уменьшения цемента в расходной карте:.

| Мощность производимой продукции в сутки, в м3. | Себестоимость 1 м3 продукции, в рублях. | Прибыль за месяц, тысяч рублей. | Затраты на покупку оборудования, тысяч рублей. | Сроки окупаемости, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 830 | 754 | 12 945 | 17,2 |
| 60 | 1 860 | 960 | 13 900 | 14,5 |
| 90 | 1 890 | 1 373 | 14 900 | 10,9 |

1.7. Сроки окупаемости с использованием технологий уменьшения цемента в расходной карте в 2 раза:

| Мощность производимой продукции в сутки, в м3. | Себестоимость 1 м3 продукции, в рублях. | Прибыль за месяц, тысяч рублей. | Затраты на покупку оборудования, тысяч рублей. | Сроки окупаемости, месяцев. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 1 240 | 1 418 | 12 945 | 9,1 |
| 60 | 1 260 | 1 860 | 13 900 | 7,5 |
| 90 | 1 280 | 2 745 | 14 900 | 5,4 |

Расчёты показывают:

- Применение  технологий уменьшения цемента в расходной карте в 2 раза  позволяет уменьшить сроки окупаемости вложенных затрат также примерно в 2  раза и составляет менее 1 года.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все расходы в приведённом БИЗНЕС-ПЛАНЕ даны по максимальным расценкам.

В расчётах продажная цена 1 м3 продукции составляет в 2 500 рублей.

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" , г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Высоцкого, дом 3, офис 318, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail: sobe@ngs.ru, сайт: www.penobeton-n.narod.ru .

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" офис: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Строительная, дом 9, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail:      sobe@ngs.ru, сайт: www.s-obi.narod.ru .

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" офис: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Строительная, дом 9, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail:      sobe@ngs.ru, сайт: www.s-obi.narod.ru .