Бизнес – план.

1. РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ГАЗОБЕТОННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО АНАЛИЗ.

Расчёт себестоимости производится по расходной карте для малого стенового блока размером 390/190/188 и объёмом по геометрии 14 литров. Расчёт производится на примере эстакадного комплекса с механизированной загрузкой и дозированием, при суточной нормы выпускаемой продукции от 30 м3 и для плотности блока 850-900 кг/м3. В расчётах затраты на подогревание форм не учитываются. Расчёт себестоимости продукции приводится применительно к Новосибирской области по ценам на ноябрь 2006 года. Изложенная схема расчёта может применяться и для других регионов РФ.

1.1. ВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВЫ РАБОТЫ МЕХАНИЗМОВ.

Определим временные интервалы технологической цепочки приготовления одного замеса:

| 1 | Заливка воды в дозатор и последующая её подача в смеситель, сек | 60 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заливка суспензии (1) в смеситель и её перемешивание, сек | 60 |
| 3 | Загрузка цемента шнеком в дозатор, сек | 120 |
| 4 | Загрузка песка ленточным транспортёром в дозатор, сек | 120 |
| 5 | Выгрузка песка и цемента из дозаторов в смеситель, сек | 120 |
| 6 | Движение смесителя к формам, сек | 60 |
| 7 | Заливка суспензии (2) в смеситель и её перемешивание, сек | 60 |
| 8 | Розлив приготовленного раствора в форму, сек | 120 |
| 9 | Установка перегородок в форме, сек | 180 |
| 10 | Суммарная работа смесителя состоит из этапов 1,5,6,сек | 240 |

1.2. СХЕМА РАСЧЁТА СЕБЕСТОИМОСТИ.

А). Определим базовые цены входных компонентов и некоторые параметры производства:

| 1 | Стоимость цемента, руб. /т. | 3200 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стоимость песка, руб./т. | 180 |
| 3 | Стоимость доставки цемента цементовозом, руб./14-15т. | 3000 |
| 4 | Стоимость доставки песка КАМАЗом, руб./10т | 2800 |
| 5 | Стоимость пудры ПАП-1 или ПАП-2, руб./кг. | 118 |
| 6 | Стоимость едкого натра, руб./кг. | 16 |
| 7 | Стоимость пластификатора С-3, руб./кг. | 27 |
| 8 | Стоимость жидкости для размешивания ПАП-1, руб./1 литр. | 21 |
| 9 | Стоимость 1кВт*час, руб. | 2.2 |
| 10 | Стоимость воды 1 м3, руб. | 27 |
| 11 | Заработная плата рабочим, руб./за один кубометр. | 200 |
| 12 | На приготовление одного блока необходимо потратить воды, литров. | 3-4 |
| 13 | Объём одного замеса, в литрах. | 540 |

Б). Определим расход электроэнергии при изготовлении одного блока:

Наиболее энергоёмкий процесс - это нагревание воды. На нагревание 1000 литров воды необходимо потратить примерно 48кВт /часов. Формула расчёта стоимости нагревания 4-х литров воды необходимых для приготовления одного блока следующая:

(48 кВт*2.2 руб.* 4 л.) \1000л.= 0.42 рублей (или 42 копейки),

где 48 кВт - мощность тэнов необходимая для нагревания бака объёмом 1000 литров, 2.2 руб. - стоимость 1 кВт/час, 4 л. - расход воды необходимый для приготовления одного блока. Далее, определим перечень и мощность следующих механизмов:

- Электродвигатель транспортёра: 3 кВт,

- Электродвигатель шнека:              3 кВт,

- Электродвигатель смесителя:      11 кВт,

- Электродвигатель тележки:          3 кВт,

Работа механизмов состоит из этапов 3,4,6,10 (см. таблицу). Расход электроэнергии, например, шнека необходимого для изготовления одного блока рассчитывается по формуле:

(3 кВт х 120 сек./3600) х 13,98 лит./540 лит. = 0.00259 кВт,

где 3 кВт – мощность шнека, 120 сек. – временной интервал работы шнека, 13,98 лит. – объём малостенового блока, 540 лит. – объём одного замеса.

Следуя приведённых таблиц и схеме расчётов стоимость работы механизмов из расчёта на один малостеновой блок  равна:

( 0,00259+0,00259+0,0189+0,00129) кВт/час х 2,2 руб. = 0,0558 рублей (или 5,5 копеек).

В). Себестоимость изготовленной газобетонной продукции по расходной карте для плотности 850 кг/м3, с учётом затрат на сырьё, электроэнергию и з./п. рабочим равна:

| п/№ | Перечень произведённых затрат. | Себест-ть из расчёта на один блок, в рублях. | Себест-ть из расчёта на 1 м3 изделий, в рублях. | Вклад произведённых затрат в %. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цемент. | 16.32 | 1 171.61 | 64.2 |
| 2 | Доставка цемента. | 1.02 | 73.2 | 4.0 |
| 3 | Песок. | 1.08 | 77.5 | 4.3 |
| 4 | Доставка песка. | 1.12 | 80.4 | 4.4 |
| 5 | Вода. | 0.11 | 7.8 | 0.43 |
| 6 | Химия. | 2.5 | 179.4 | 9.8 |
| 7 | Электротэновое нагревание воды. | 0.42 | 30.1 | 1.7 |
| 8 | Электро-механизмы. | 0.06 | 4.3 | 0.24 |
| 9 | З/плата. | 2.8 | 200.9 | 11.00 |
| 10 | Итого. | 25.43 | 1 825.6 | 100 |

Г). Себестоимость 1 м3 продукции на ноябрь 2006 года по Новосибирской области равна:

25.43 руб. х 71.78 блока = 1825.6 рублей.

Д). Из проведённых расчётов можно сделать следующие выводы:

- Более половины затрат в себестоимость одного кубометра газобетонной продукции вкладывает цемент (64.2% или 1 172 рублей). Здесь, необходимо найти подходы, которые позволяли бы уменьшить содержание цемента в расходной карте или удешевить само производство цемента. В этом направлении в Сибири успешно ведутся работы!!! Предварительные эксперименты в этом направлении показывают, что себестоимость произведённого продукта может уменьшиться приблизительно в 1,5-2 раза.

- Вклад песка, химии и з/платы в себестоимость одного кубометра продукции приблизительно равны между собой (12% или 200 рублей) и в совокупности 2 раз меньше, чем затраты по цементу. По данным позициям, себестоимость можно реально снизить по песку за счёт уменьшения его стоимости.

- Доля вклада электроэнергии для работы механизмов в себестоимость продукции относительно мала (4,3 рубля на 1 м3). Поэтому увеличение мощности двигателя для устойчивой работы механизмов не будет влиять на резкое увеличение стоимости продукции.

- Доля вклада нагревания воды электричеством в себестоимость продукции небольшая (всего 1.7% или 30 рублей). Данный способ нагревания воды является простым и относительно дешёвым. Для снижения стоимости нагревания воды не нужно искать более сложные пути.

- Доля вклада доставки цемента и песка в себестоимость составляет 8.4% или 154 руля. Здесь, нужно, искать пути уменьшения стоимости перевозок за счёт покупки собственного транспорта.

- Себестоимость произведённой продукции можно снизить за счёт уменьшения численности обслуживающего персонала, а также за счёт перехода на полностью автоматизированное производство.

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" , г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Высоцкого, дом 3, офис 318, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail: sobe@ngs.ru, сайт: www.penobeton-n.narod.ru .