Строительство.

МЕТОД «МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА»

НЕАВТОКЛАВНЫМ  ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ ПРИ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ.

Рассматривается Метод «монолитная заливка» неавтоклавным ячеистым бетоном (газобетоном и пенобетоном) при строительстве зданий. Приводятся основные технические характеристики ячеистых бетонов в Методе «Монолитная заливка». Рассматриваются комплекты оборудования «Монолитной заливки». Даётся сравнительный анализ установки с другим  оборудованием.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕТОДА «МОНОЛИТНАЯ ЗАЛИВКА».

а).  СТРОИТЕЛЬСТВО  КАРКАСНОГО  ВЫСОТНОГО  ДОМОСТРОЕНИЯ

С  ОГРАЖДАЮЩЕЙ  ЧАСТЬЮ  ИЗ  МОНОЛИТНОЙ ЗАЛИВКИ

НЕАВТОКЛАВНЫМ ГАЗОБЕТОНОМ  И  ПЕНОБЕТОНОМ.

б). УТЕПЛЕНИЕ  ФУНДАМЕНТОВ, ПОЛОВ,  ПОТОЛКОВ, КРОВЛИ  И

ДРУГИХ ПРОМЕЖНОСТЕЙ СТЕН   ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРКАСНОГО  ВЫСОТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ.

в). ВОЗВЕДЕНИЕ  ПЕРЕГОРОДОК  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРКАСНОГО  ВЫСОТНОГО  ДОМОСТРОЕНИЯ.

г). УТЕПЛЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ

(ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДР.)

д). МАЛОЭТАЖНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ФУНДАМЕНТОВ,  СТЕН И

ПЕРЕКРЫТИЙ.  УТЕПЛЕНИЕ СТЕН,  ПОЛОВ  И  КРОВЛИ ПРИ

МАЛОЭТАЖНОМ ДОМОСТРОЕНИЕ.

2.  ПРЕИМУЩЕСТВА   МЕТОДА «МОНОЛИТНАЯ  ЗАЛИВКА».

ПРИ МОНОЛИТНОМ МЕТОДЕ ЗАСТРОЙКИ ДОМОВ СЕБЕСТОИМОСТЬ

1 м2 ЖИЛЬЯ МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ ПРИМЕРНО В 1,5 – 2 РАЗА.

ЭКОМИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ:

- ОТСУТСТВИЯ РАСТВОРА,

-  ОТСУТСТВИЕ  РАЗИЧНОГО  РОДА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

МАТЕРИАЛА  и  УТЕПЛИТЕЛЕЙ.

-  ОТСУТСТВИЯ МОСТИКОВ ХОЛОДА и  ЗА СЧЁТ ТЕПЛОЗА

ЩИТНЫХ СВОЙСТВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩИНА СТЕНЫ

МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬСЯ,

-  УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ЗА СЧЁТ  МОНОЛИТНОГО

МЕТОДА  ЗАЛИВКИ.

-  УВЕЛИЧЕНИЕ  СКОРОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ 1 м2 ЖИЛЬЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА «МОНОЛИТНОЙ ЗАЛИВКИ»:

-  ЗА СЧЁТ ОТСУТСТВИЯ  РАЗЛИЧНОГО РОДА ОРГАНИЧЕСКОГО

УТЕПЛИТЕЛЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СРОК СЛУЖБЫ ДОМА.

- ВАЖНО!!!  В СИЛУ ОТСУТСТВИЯ В  ПРИМЕНЕНИИ  САМОГО ИЗДЕЛИЯ,  А ТАКЖЕ В  СИЛУ ПРИМЕНЕНИЯ СЪЁМНОЙ ИЛИ НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКИ ПРИ МОНОЛИТНОЙ ЗАЛИВКЕ,  АВТОМАТИЧЕСКИ РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ – ТРЕЩИНОВАТОСТИ,  КАРБОНИЗАЦИИ,  УСАДКИ И  ГЛАДКОСТИ  ИЗДЕЛИЯ.

-  ПРИ  МАЛОЭТАЖНОМ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ  СЕБЕСТОИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВА   1 м2  ЖИЛЬЯ   МОЖЕТ  УМЕНЬШИТЬСЯ ЗА

СЧЁТ  МОНОЛИТНОЙ  ЗАЛИВКИ  ПЛИТ  ПЕРЕКРЫТИЙ.

3.   ТЕХНОЛОГИЯ  МЕТОДА «МОНОЛИТНАЯ

ЗАЛИВКА»  НЕАВТОКЛАВНЫМ   ЯЧЕИСТЫМ  БЕТОНОМ ПРИ КАРКАСНОМ ДОМОСТРОЕНИИ.

1. НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА.  ФАСАДНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТИ СТЕНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ БОЛЕЕ ПРОЧНОГО И ТЯЖЁЛОГО ГАЗОБЕТОНА, ОБРАЗУЯ КОЛОДЦЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ ЗАЛИВКИ ЛЁГКОГО ПЕНОБЕТОНА. ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ МОЖЕТ ОТДЕЛЫВАТЬСЯ ОРНАМЕТРОМ или РАЗЛИЧНОГО ВИДА ПОКРЫТИЕМ.

2. НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА. НЕСЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА ФАСАДНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ СТЕНЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ  ИЗ ДЕШЁВОГО МЕТАЛЛОПРОФИЛИТА ИЛИ ФИБРОЛИТА (цементная стружка толщиной 3 см.). ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ МОЖЕТ ОТДЕЛЫВАТЬСЯ РАЗЛИЧНОГО ВИДА САЙТИНГОМ ИЛИ ПОКРЫТИЕМ.

3. СЪЁМНАЯ ОПАЛУБКА. СЪЁМНАЯ РАЗБОРНАЯ ОПАЛУБКА

ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ИЗ ДЕШЁВЫХ  МАТЕРИАЛОВ ПО ТИПУ

ОНСТРУКТОРА «ЛЕГО» И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ  ПО ПЕРИМЕТРУ

СТЕНЫ, ОБРАЗУЯ ПЕРЕВЯЗАННЫЕ  МЕЖДУ СОБОЙ КОЛОДЦЫ.  В

КОЛОДЦЫ ЗАЛИВАЕТСЯ ГАЗОБЕТОН ИЛИ ПЕНОБЕТОН С ОПРЕ-

ДЕЛЁННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ.  ПЛОТНОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА

ПОДБИРАЕТСЯ С УЧЁТОМ: БУДЕТ, АРМИРОВАТЬСЯ ДАННЫЙ

ОТРЕЗОК  СТЕНЫ ИЛИ НЕТ. МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ  АРМИРОВАНИЯ

МОНОЛИТНОЙ СТЕНЫ МОГУТ  СЛУЖИТЬ РАЗЛИЧНОГО РОДА

ВОЛОКНА.  ФАСАДНАЯ ЧАСТЬ СТЕНЫ МОЖЕТ ОТДЕЛЫВАТЬСЯ

РАЗЛИЧНОГО ВИДА САЙТИНГОМ ИЛИ ПОКРЫТИЕМ.

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В

МЕТОДЕ «МОНОЛИТНАЯ  ЗАЛИВКА».

Для «монолитной заливки».  Как было сказано выше, применение ячеистых бетонов позволяет значительно упростить и удешевить кровельные и напольные работы, отказаться от сложных и дорогостоящих слоёных конструкций и системы вентиляции. Утепление крыш и полов может проводиться методом «Монолитная заливка» в два этапа. После проведения гидроизоляции, Первый этап – заливка теплоизолирующего слоя толщиной примерно 50-100 мм. Второй этап – заливка тонкого слоя стяжки толщиной примерно 20-30 мм материалом (из газобетона с высокой плотностью, пенофибробетоном, обычным раствором или бетоном и др. материалами). В соответствии с опытом проводимых работ методом «Монолитная заливка» основные характеристики неавтоклавных ячеистых смесей (газобетона и пенобетона) для этих целей могут изменяться  в следующих интервалах:

| № п.п. | Характеристики. | Единица измерения. | 1 – этап. | 2 – этап. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел прочности на сжатие. | кг/см2 | 1,5...3 | 15…63 |
| 2 | Удельная плотность. | кг/м3 | 250…300 | 600…1200 |
| 3 | Морозостойкость. | цикл | не менее 25 | 25…50 |
| 4 | Коэффициент теплопроводности. | Вт/м*град | 0,075…0,095 | 0,18…0,38 |
| 5 | Расход цемента на 1 м3 Приготовленной смеси. | кг | 230…240 (П) | 330…455 (ГП) |

В приведённой таблице символы (Г) и (П) указывают -  Газобетон и Пенобетон.

5. УСТАНОВКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ

МЕТОДОМ « МОНОЛИТНАЯ  ЗАЛИВКА».

На фот. 1,2 представлена ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА – безэстакадная, разработанная ЗАО «Компания Новые Строительные Технологии». Установка позволяет  проводить:

- Высокая точность весового дозирования  материалов (точность дозирования

менее 1%) с электронным контролем слежения над дозированием.

2.   Высокие скорости вращения смеси в смесителе при массе размешивания

1,5 тонны.

3.   Механизированную загрузку материалов в смеситель.

- Приготавливать в смесителе от 1 до 2-х м3 смеси из газобетона или пенобетона с

плотностью 300-1200 кг/м3 за один замес.

- Подачу готовой смеси из пенобетона на высоту более 50 метров. Используется насос винтовой  производительностью 13 м3 в час.

- Вести «Монолитную заливку» при каркасном высотном и малоэтажном домостроении.

- Изготовление изделий из пенобетона или газобетона с плотностью

300-1200 кг/м3.

- Изготовление сухой строительной смеси (бетон, раствор, неавтоклавный ячеистый бетон).

Стоимость приведённой установки в 2-4 раза ниже эстакадного комплекса при одной и той же мощности производства. По сравнению с ЭСТАКАДНЫМ комплексом (см. фот. 3-7) в данной УСТАНОВКЕ отсутствуют:

-  массивная разборная эстакада;

-  массивные механизмы дозирования. Точность

дозирования больше 1%;

-  массивные и устаревшие транспортёры и шнеки;

-  массивная система нагревания воды.

УСТАНОВКИ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА:

-  занимают меньшие производственные площади;

-  мобильные, разборные и небольших размеров;

- в зависимости от степени автоматизации и компьютериза-

ции производства улучшается качество приготовления

смеси, уменьшается себестоимость выпускаемой продук-

ции, увеличивается производительность установки.

Фот. 1. Смеситель Серии (САН-0,75ГП).  Предназначен для приготовления

1 м3 газобетонной или пенобетонной смеси за один замес. Здесь, разработан механизм усиленной защиты подшипникого узла и вала привода; механизм более качественного размешивания и резкого уменьшения выплёскивания смеси наружу; механизм быстрого проведения профилактических работ при аварийной остановке смесителя. Входит в комплект модульных установок контейнерного типа.

Фот. 2. Загрузочный комплекс («Манипулятор») со смесителем (САН-0,75ГП) предназначен для весового дозирования  материалов (точность дозирования может достигать менее 1%) и механизированной загрузки компонентов в смеситель. Входит в комплект модульных установок контейнерных типа - безэстакадных.

Фот. 3-7. Приведён механизированный комплекс  - эстакадный,

производительностью 30 м3  выпускаемой продукции в сутки.

Фот. 4. Показана массивная разборная эстакада для крепления механизмов. Указан массивный транспортёр для подачи песка в дозатор.

Фот. 5. Показан массивный механизм весового дозирования с ручным от-

крыванием затвора и ошибкой весового дозирования более 1%.

Фот. 6. Показаны массивные шнеки подачи цемента и золы в дозаторы.

Фот. 7.  Показана массивная система нагревания воды методом проточной воды.

6.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВКИ

КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА С ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

Метод «монолитная заливка» неавтоклавным ячеистым бетоном используется широко при строительстве зданий.

К основным недостаткам применяемых комплектов оборудования

для монолитной заливки ячеистым бетоном относятся:

-  Установки не многофункциональные. Приготавливают

в основном только лёгкий пенобетон с низкой

плотностью смеси по безпесочной технологии.

- Загрузка входных компонентов в смеситель, осуществляется вручную.

-  Отсутствует операция дозирования входных компонентов.

-  Расходная карта для задания удельной плотности ячеистого

бетона определяется методом «подбора».

-  Перечисленные выше недостатки ограничивают качество выпускаемой

продукции и производительность установки. Увеличивается себестои-

мость приготовленной смеси.

: www.s-obi.narod.ru .

ЗАО "Компания г. Новосибирск, 3) 2

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" , г. Новосибирск, Октябрьский район, улица Высоцкого, дом 3, офис 318, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail: sobe@ngs.ru, сайт: www.penobeton-n.narod.ru .

19-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail:      sobe@ngs.ru, сайт: www.s-obi.narod.ru .

ЗАО "Компания Новые Строительные Технологии" офис: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Строительная, дом 9, телефон/факс: 8(383) 219-79-51, рабочий сотовый: 8-960-788-2439, e-mail:      sobe@ngs.ru, сайт: www.s-obi.narod.ru .